## Slide 1: 131715115 Mikroişlemciler
Dumlupınar Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Sunu-4/Güz-2018
Dr. Öğr. Üyesi Fırat AYDEMİR

## Slide 2: Instruction Set – Komut Seti
Mikroişlemcilerin konuştuğu dil olarak düşünülebilir.
Her mikroişlemcinin kendine özgü komut seti vardır.
Komutlar 1’ler ve 0’lardan oluşan bir diziden ibarettir. Örn:
Notes: 3A hem LDA komutu için kullanılmış hem de sonraki komutta 3A adres göstermek için kullanılmış. Bu CPU içerisinde nasıl yorumlandığı ile alakalı. Bu yüzden CPU içerisinde uygun yorumlamanın yapılması gereklidir. Komut seti oluşturulurken bilmemiz gereken 3 farklı bileşen bulunmaktadır:
iyi tanımlanmış bir format
Veri tipi belirlenmelidir
Adresleme modları bilinmelidir. Adresleme modları; hafızadaki verileri, komutları veya adresleri nasıl gösterdiğimizi belirlerler.

## Slide 3: İntel 8085 Mikroişlemcisi Komut Seti
8085 mikroişlemci komut seti, 74 farklı işlemi gerçekleşti-ren 246 komuttan oluşur.
  Her bir kod 8 bitlik binary sayı ile gösterilir. Bu 8 bitlik sayıya Op-Code denir.
Bu komutlar yapılan işler referans alınarak beş farklı grup altında toplanabilir:
  1) Veri transferi/aktarım komutları,
  2) Aritmetik işlemlerle ilgili komutlar,
  3) Mantık işlemleriyle ilgili komutlar,
  4) Program akış kontrol komutları,
  5) Mikroişlemci kontrol komutları.

## Slide 4: Veri transferi/aktarım komutları
Bu komutlar register’lar arasında veya hafıza ile register’lar arasında veri aktarırlar.
Bu komutlar kaynaktan hedefe veri kopyalarlar.
Bu kopyalama işlemi esnasında kaynağın içeriği değiştirilmez.

## Slide 5: Veri transferi/aktarım komutları
Bu komut kaynak register’ının içeriğini hedef register’a kopyalar.
Kaynak register’ının içeriği değiştirilmez.
Operand’lardan biri hafıza bölgesi ise, bu bölgenin adresi HL register’ları tarafından gösterilir. HL çifti bir bellek işaretçisi olarak çalışır.
Örnek:
  MOV B,C ; C’yi B’ye ata
  MOV B, M ; HL adresindeki veriyi B’ye ata
Opcode | Operand | Açıklama
MOV | Rd, Rs M, Rs Rd, M | Kaynaktan hedefe kopyalar

## Slide 6: Veri transferi/aktarım komutları
8 bitlik veri hedef register’a veya hafızaya kaydedilir.
Operand hafıza bölgesi ise, bu bölgenin adresi HL register’ları tarafından gösterilir.
Örnek: MVI B,57H ; 57H sayısını B’ye ata
Opcode | Operand | Açıklama
MVI | Rd. Data M, Data | İvedi olarak 8 biti ata

## Slide 7: Veri transferi/aktarım komutları
Operand kısmında belirtilen 16 bitlik hafıza adresinin içeriği akümülatöre kopyalanır.
Kaynağın içeriği değiştirilmez.
Örnek: LDA 2034H
Opcode | Operand | Açıklama
LDA | 16 bit adres | Akümülatöre Yükle

## Slide 8: Veri transferi/aktarım komutları
Operand kısmında register çifti hafıza bölgesini gösterir.
Bu komut belirtilen 16 bitlik hafıza adresinin içeriği akümülatöre kopyalar.
Kaynağın içeriği değiştirilmez.
Örnek: LDAX B ; BC çiftinin gösterdiği adresteki değeri A’ya yükle
Opcode | Operand | Açıklama
LDAX | B/D register çifti | Dolaylı olarak Akümülatöre yükle

## Slide 9: Veri transferi/aktarım komutları
Bu komut 16 bitlik veriyi register çiftine yükler.
B,D,H yazılır bu da BC, DE, HL demektir.
Örnek: LXI H, 2034H ; HL çiftine 2034H’ı yükler
Opcode | Operand | Açıklama
LXI | Register çifti, 16 bitlik veri | Register çiftine hemen yükle

## Slide 10: Veri transferi/aktarım komutları
Bu komut 16 bitlik adresle gösterilmiş olan yerdeki veriyi register L’ye yükler.
Sonraki hafıza adresinin içeriğini de H register’ına yükler.
Örnek: LHLD 2040H ; 2040H’ı L’ye yükler, 2041H’ı da H’ye yükler.
Opcode | Operand | Açıklama
LHLD | 16 bit adres | H-L registerlarına doğrudan yükle

## Slide 11: Veri transferi/aktarım komutları
Operand ile belirtilmiş adrese akümülatörün içeriği kopyalanır.
Örnek: STA 2500H ; 2500H adresinin içeriğine A’yı yükle
Opcode | Operand | Açıklama
STA | 16 bit adres | Akümülatörü doğrudan yükle

## Slide 12: Veri transferi/aktarım komutları
Akümülatörün içeriği, register çifti tarafından belirtilen adrese kopyalanır.
Örnek: STAX B ; BC çiftinin gösterdiği adrese A’yı kopyala
Opcode | Operand | Açıklama
STAX | Register çifti | Akümülatörü dolaylı olarak depola

## Slide 13: Veri transferi/aktarım komutları
L register’ının içeriği 16 bitlik adres ile belirtilen hafıza konumuna depolanır.
H register’ının içeriği de sonraki hafıza konumuna depolanır.
Örnek: SHLD 2550H ; 2550H adresine L register’ını, sonraki adrese de H register’ını kopyala
Opcode | Operand | Açıklama
SHLD | 16 bit adres | HL register’larını doğrudan depola

## Slide 14: Veri transferi/aktarım komutları
H register’ının içeriği D’nin ki ile değiştirilir.
L register’ının içeriği E’nin ki ile değiştirilir.
Örnek: XCHG
Opcode | Operand | Açıklama
XCHG | YOK | HL’yi DE’ile değiştir

## Slide 15: Veri transferi/aktarım komutları
Bu komut HL register çiftinin içeriğini SP’ye yükler.
Örnek: SPHL
Opcode | Operand | Açıklama
SPHL | yok | HL register çiftinin içeriğini Stack Pointer (SP)’ye kopyala

## Slide 16: Veri transferi/aktarım komutları
L register’ının içeriği SP’ın gösterdiği yerin içeriği ile değiştirilir.
H register’ının içeriği bir sonraki yerin (SP+1) içeriği ile değiştirilir.
Örnek: XTHL
Opcode | Operand | Açıklama
XTHL | Yok | HL’yi stack’in en üstü ile değiştir

## Slide 17: Veri transferi/aktarım komutları
H ve L register’larının içeriği program sayıcının içerisine kopyalanır.
H’nin içeriği yüksek byte’ına, L’nin içeriği düşük byte’ına yerleştirilir.
Örnek: PCHL
Opcode | Operand | Açıklama
PCHL | Yok | Program sayıcının içeriğine HL’yi ata

## Slide 18: Veri transferi/aktarım komutları
Register çiftinin içeriği stack’e (yığına) kopyalanır.
SP 1 azaltılır, yüksek seviye register ’ların (B, D, H, A) içeriği stack’e kopyalanır.
SP tekrar 1 azaltılır, ve düşük seviye register’ların içeriği (C, E, L, flags) stack’e kopyalanır.
Örnek: PUSH B
Opcode | Operand | Açıklama
PUSH | Register Çifti | Register çiftinin stack’e koy

## Slide 19: Veri transferi/aktarım komutları
Stack’in en üstteki içeriği register çiftine kopyalanır.
SP tarafından gösterilen yerin içeriği düşük seviye register’a kopyalanır (C,E, L, Flags).
SP 1 arttırılır, ve içerik yüksek seviye register’a (B, D, H, A) kopyalanır.
Örnek: POP H
Opcode | Operand | Açıklama
POP | Register çifti | Stack’ten register çiftine aktarır

## Slide 20: Veri transferi/aktarım komutları
Akümülatörün içeriği I/O portuna kopyalanır.
Örnek: OUT 78H
Opcode | Operand | Açıklama
OUT | 8 bitlik port adresi | Akümülatördeki veriyi 8 bitlik adresi olan porta kopyala

## Slide 21: Veri transferi/aktarım komutları
I/O portunun içeriği akümülatöre kopyalanır.
Örnek: IN 8CH ; 8C portundaki veriyi A’ya kopyalar
Opcode | Operand | Açıklama
IN | 8 bitlik port adresi | Porttan veriyi akümülatöre kopyalar

## Slide 22: Veri transferi/aktarım komutları

## Slide 23: Aritmetik İşlem Komutları - Toplama
Herhangi 8 bitlik bir sayı veya register’ın içeriği veya herhangi bir hafıza yerinin içeriği akümülatörün içeriğine eklenebilir.
Sonuç akümülatöre kaydedilir.
Diğer iki 8 bitlik register’lar direkt olarak toplanamazlar.
Örneğin; B registerının içeriği C’nin içeriğine eklenemez.

## Slide 24: Aritmetik İşlem Komutları - Çıkarma
Herhangi 8 bitlik bir sayı veya register’ın içeriği veya herhangi bir hafıza yerinin içeriği akümülatörün içeriğinden çıkarılabilir.
Sonuç akümülatöre kaydedilir.
Çıkarma işlemi 2’nin tümleyeni şeklinde yapılır.
Sonuç negatif ise sonuç ikinin tümleyeni şeklinde kaydedilir.
Diğer iki 8 bitlik register’lar direkt olarak çıkarılamazlar.

## Slide 25: Arttırma / Azaltma
8 bit register’ın içeriği veya hafıza yerinin içeriği 1 arttırılıp azaltılabilir.
16 bit register çiftinin içeriği 1 arttırılıp azaltılabilir.
Arttırma ve azaltma bütün register’lar ve hafıza konumları için uygulanabilir.

## Slide 26: Aritmetik komutlar
Register’ın veya hafızanın içeriği akümülatöre eklenir.
Sonuç akümülatöre yüklenir.
Operan hafıza yeri ise adresi H-L çiftinde belirtilir.
Bütün bayraklar sonucu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: ADD B veya ADD M
Opcode | Operand | Açıklama
ADD | R M | Akümülatöre registerı veya hafızayı ekle

## Slide 27: Aritmetik komutlar
Register’ın veya hafızanın içeriği ile CY, akümülatörün içeriğine eklenir.
Sonuç akümülatöre yüklenir.
Eğer operand hafıza konumu ise adresi HL çiftinde gösterilir.
Bütün bayraklar toplama sonucunu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: ADC B veya ADC M
Opcode | Operand | Açıklama
ADC | R M | Akümülatöre, carry ile birlikte registerı veya hafızayı ekle.

## Slide 28: Aritmetik komutlar
8 bitlik veri akümülatörün içeriğine eklenir.
Sonuç akümülatöre kayıt edilir.
Bütün bayraklar toplama sonucunu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: ADI 45H
Opcode | Operand | Açıklama
ADI | 8 bitlik veri | Hemen akümülatöre ekle

## Slide 29: Aritmetik komutlar
8 bitlik veri ile CY, akümülatörün içeriğine eklenir.
Sonuç akümülatöre yüklenir.
Bütün bayraklar toplama sonucunu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: ACI 45H
Opcode | Operand | Açıklama
ACI | 8 bitlik veri | Elde ile hemen akümülatöre ekle

## Slide 30: Aritmetik komutlar
16 itlik regiter çiftinin içeriği HL çiftinin içeriğine kelenir.
Sonuç Hlçiftine yazılır.
Eğer sonuç 16 bitten fazla ise CY bir yapılır.
Başka bir bayrak değiştirilmez.
Örnek: DAD B
Opcode | Operand | Açıklama
DAD | Register çifti | Register çiftini HL çiftine ekle

## Slide 31: Aritmetik komutlar
Register’ın veya hafızanın içeriği akümülatörden çıkarılır.
Sonuç akümülatöre yüklenir.
Operand hafıza yeri ise adresi H-L çiftinde belirtilir.
Bütün bayraklar sonucu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: SUB B
Opcode | Operand | Açıklama
SUB | R M | Reigster’ı veya hafızayı akümülatörden çıkar

## Slide 32: Aritmetik komutlar
Register’ın veya hafızanın içeriği ile ödünç bayrağı, akümülatörün içeriğinden çıkarılır.
Sonuç akümülatöre yüklenir.
Eğer operand hafıza konumu ise adresi HL çiftinde gösterilir.
Bütün bayraklar toplama sonucunu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: SBB B veya SBB M
Opcode | Operand | Açıklama
SBB | R M | Register veya hafızayı ödünç ile birlikte akümülatörden çıkar

## Slide 33: Aritmetik komutlar
8 bitlik veri akümülatörün içeriğinden çıkarılır.
Sonuç akümülatöre kayıt edilir.
Bütün bayraklar çıkarma sonucunu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: SUI 45H
Opcode | Operand | Açıklama
SUI | 8 bit data | Hemen akümülatörden çıkar

## Slide 34: Aritmetik komutlar
8 bitlik veri ile elde bayrağının içeriği, akümülatörün içeriğinden çıkarılır.
Sonuç akümülatöre yüklenir.
Bütün bayraklar çıkarma sonucunu yansıtacak şekilde değiştirilir.
Örnek: SBI 45H
Opcode | Operand | Açıklama
SBI | 8 bitlik veri | Akümülatörden ödünç ile birlikte çıkar

## Slide 35: Aritmetik komutlar
Register’ın veya hafızanın içeriği bir arttırıldı.
Sonuç aynı yere yüklenir.
Eğer oprerand hafıza yeri ise adresi HL çifti ile gösterilir.
Örnek: INR B veya INR M
Opcode | Operand | Açıklama
INR | R M | Register’ı veya hafızayı 1 arttırır

## Slide 36: Aritmetik komutlar
Register çiftinin içeriği 1 artar.
Sonuç aynı yere yüklenir.
Örnek: INX H
Opcode | Operand | Açıklama
INX | R | Register çiftini bir arttır

## Slide 37: Aritmetik komutlar
Register’ın veya hafızanın içeriği bir azaltılır.
Sonuç aynı yere yüklenir.
Eğer oprerand hafıza yeri ise adresi HL çifti ile gösterilir.
Örnek: DCR B
Opcode | Operand | Açıklama
DCR | R M | Registerı veya hafızayı 1 azalt

## Slide 38: Aritmetik komutlar
Register çiftinin içeriği 1 azalır.
Sonuç aynı yere yüklenir.
Örnek: DCX H
Opcode | Operand | Açıklama
DCX | R | Register çiftini 1 azalt

## Slide 39: Aritmetik komutlar

## Slide 40: Mantıksal Komutlar
Bu komutlar register’larda, hafızada ve durum bayraklarında yüklenmiş olan veriler üzerinde mantıksal işlemleri gerçekleştirirler.
Mantıksal işlemler şöyledir:
  AND
  OR
  XOR
  Rotate
  Compare
  Complement

## Slide 41: AND, OR, XOR
Herhangi bir 8 bitlik veri, veya hafızanın veya register’lerın içeriği, akümülatörün içeriğiyle birlikte
  AND
  OR
  XOR
  mantıksal işlemlerine maruz kalabilir.
  Sonuç akümülatöre yüklenir.

## Slide 42: Rotate
Akümülatördeki her bir bit ya sağa ya da sola bir sonraki pozisyonuna kaydırılabilir.

## Slide 43: Compare
Herhangi bir 8 bitlik veri, veya hafızanın veya register’lerın içeriği, akümülatörün içeriğiyle birlikte
  Eşitlik
  büyüklük
  küçüklük
  Açısında karşılaştırma mantıksal işlemlerine maruz kalabilir.
  Sonuç durum bayraklarına yansıtılır.

## Slide 44: Complement
Akümülatörün içeriğinin complementi alınabilir.
Her bir 0,1 ile ve her bir 1 de 0 ile değiştirilir.

## Slide 45: Mantıksal komutlar
Operand’ın içeriği, akümülatörün içeriği ile karşılaştırılır.
Tüm içerikler korunmuştur.
Karşılaştırmanın sonucunda durum bayrakları şöyle düzenlenir:
  Eğer (A) < reg./mem => elde bayrağı (CF) 1 yapılır
  Eğer (A) = reg./mem => sıfır bayrağı (ZF) 1 yapılır
  Eğer (A) > reg./mem => elde ve sıfır bayrağı (CF ve ZF) 1 yapılır
Örnek: CMP B
Opcode | Operand | Açıklama
CMP | R M | Register’ı veya hafizayı akümülator ile karşılaştır

## Slide 46: Mantıksal komutlar
8 bitlik data akümülatörün içeriği ile karşılaştırılır.
Karşılaştırılan değer değiştirilmez.
Karşılaştırmanın sonucunda durum bayrakları şöyle düzenlenir:
  Eğer (A) < data=> elde bayrağı (CF) 1 yapılır
  Eğer (A) = data => sıfır bayrağı (ZF) 1 yapılır
  Eğer (A) > data => elde ve sıfır bayrağı (CF ve ZF) 0 yapılır
Örnek: CPI 89H
Opcode | Operand | Açıklama
CPI | 8 bitlik veri | Hemen akümülatör ile karşılaştır

## Slide 47: Mantıksal komutlar
Akümülatörün içeriği, register veya hafızanın içeriği ile AND’lenir.
Sonuç akümülatöre yazılır.
Eğer operand hafıza konumu ise bu HL çiftinde tutulur.
S, Z, P işlem sonucunu yansıtacak şekilde düzenlenir
CY 0, AC 1 olur.
Örnek: ANA B
Opcode | Operand | Açıklama
ANA | R M | Register veya hafızayı, Akümülatör ile AND işlemine tabi tut

## Slide 48: Mantıksal komutlar
Akümülatörün içeriği, 8 bitlik veri içeriği ile AND’lenir.
Sonuç akümülatöre yazılır.
S, Z, P işlem sonucunu yansıtacak şekilde düzenlenir
CY 0, AC 1 olur.
Örnek: ANI 86H
Opcode | Operand | Açıklama
ANI | 8 bit data | Akümülatör ile hemen AND işlemine tabi tut

## Slide 49: Mantıksal komutlar
Akümülatörün içeriği, register veya hafızanın içeriği ile OR’lanır.
Sonuç akümülatöre yazılır.
Eğer operand hafıza konumu ise bu HL çiftinde tutulur.
S, Z, P işlem sonucunu yansıtacak şekilde düzenlenir
CY ve AC 0 olur.
Örnek: ORA B
Opcode | Operand | Açıklama
ORA | R M | Register veya hafızayı, Akümülatör ile OR işlemine tabi tut

## Slide 50: Mantıksal komutlar
Akümülatörün içeriği, 8 bitlik veri içeriği ile OR’lanır.
Sonuç akümülatöre yazılır.
S, Z, P işlem sonucunu yansıtacak şekilde düzenlenir
CY ve AC 0 olur.
Örnek: ORI 86H
Opcode | Operand | Açıklama
ORI | 8 bit data | Akümülatör ile hemen OR işlemine tabi tut

## Slide 51: Mantıksal komutlar
Akümülatörün içeriği, register veya hafızanın içeriği ile XOR’lanır.
Sonuç akümülatöre yazılır.
Eğer operand hafıza konumu ise bu HL çiftinde tutulur.
S, Z, P işlem sonucunu yansıtacak şekilde düzenlenir
CY ve AC 0 olur.
Örnek: XRA B
Opcode | Operand | Açıklama
XRA | R M | Register veya hafızayı, Akümülatör ile XOR işlemine tabi tut

## Slide 52: Mantıksal komutlar
Akümülatörün içeriği, 8 bitlik veri içeriği ile XOR’lanır.
Sonuç akümülatöre yazılır.
S, Z, P işlem sonucunu yansıtacak şekilde düzenlenir
CY ve AC 0 olur.
Örnek: XRI 86H
Opcode | Operand | Açıklama
XRI | 8 bit data | Akümülatör ile hemen XOR işlemine tabi tut

## Slide 53: Mantıksal komutlar
Akümülatörün her bir bitini elde biti üzerinden sola doğru bir pozisyon döndürür.
D7 biti elde bitine yazılır, elde biti de D0 yazılır.
CY, D7’ye göre değişir.
S, Z, P, AC etkilenmez.
Örnek: RAL
Opcode | Operand | Açıklama
RAL | Yok | Akümülatörü carry (elde) üzerinden sola doğru döndür

## Slide 54: Mantıksal komutlar
Akümülatörün her bir bitini elde biti üzerinden sağa doğru bir pozisyon döndürür.
D0 biti elde bitine yazılır, elde biti de D7 yazılır.
CY, D0’ye göre değişir.
S, Z, P, AC etkilenmez.
Örnek: RAR
Opcode | Operand | Açıklama
RAR | Yok | Akümülatörü carry (elde) üzerinden sağa doğru döndür

## Slide 55: Mantıksal komutlar
Akümülatörün her bir bitini sağa doğru bir pozisyon döndürür.
D0 biti elde bitine yazılır, aynı zamanda D7 yazılır.
CY, D0’a göre değişir.
S, Z, P, AC etkilenmez.
Örnek: RRC
Opcode | Operand | Açıklama
RRC | Yok | Akümülatörü sağa doğru döndür

## Slide 56: Mantıksal komutlar
Akümülatörün tümleyeni alınır.
Bayraklar etkilenmez.
Örnek: CMA
Opcode | Operand | Açıklama
CMA | Yok | Akümülatörün tümleyeni

## Slide 57: Mantıksal komutlar
Elde bitinin tümleyeni alınır.
Diğer bayraklar etkilenmez.
Örnek: CMC
Opcode | Operand | Açıklama
CMC | Yok | Eldenin tümleyeni

## Slide 58: Mantıksal komutlar
Elde bayrağı 1 yapılır.
Diğer bayraklar etkilenmez.
Örnek: STC
Opcode | Operand | Açıklama
STC | Yok | Eldeyi 1 yap

## Slide 59: Mantıksal komutlar

## Slide 60: Program Akış Komutları
Program akış komutları programın normal gidişatını değiştirirler.
Bu komutlar koşullu yada koşulsuz değiştirme işlemini yaparlar.

## Slide 61: Program Akış Komutları
Program, operand ile verilen 16 bitlik hafızadaki adrese gider.
Örnek: JMP 2034H
Opcode | Operand | Açıklama
JMP | 16 bitlik adres | Koşulsuz atla

## Slide 62: Program Akış Komutları
Program, operand ile verilen 16 bitlik hafızadaki adrese belirtilen bayrağın durumuna göre gider.
Örnek: JZ 2034H
Opcode | Operand | Açıklama
Jx | 16 bitlik adres | Koşullu atla

## Slide 63: Program Akış Komutları
Opcode | Açıklama | Durum bayrakları
JC | Elde 1 ise atla | CY=1
JNC | Elde 0 ise atla | CY=0
JP | Pozitif ise atla | S=0
JM | Negatif ise atla | S=1
JZ | Sıfırsa atla | Z=1
JNZ | Sıfır değilse atla | Z=0
JPE | Parity çift ise atla | P=1
JPO | Parity tek ise atla | P=0

## Slide 64: Program Akış Komutları
Program, operand ile verilen 16 bitlik hafızadaki adrese gider.
Gitmeden önce, Call komutundan sonraki komutun adresi stack’e konur.
Örnek: CALL 2034H
Opcode | Operand | Açıklama
CALL | 16 bit adres | Call koşulsuz

## Slide 65: Program Akış Komutları
Program, çağrılan alt programdan döner .
Stack’in en üstteki iki byte’ı program sayıcıya kopyalanır, program bu yeni adresten devam eder.
Örnek: RET
Opcode | Operand | Açıklama
RET | YOK | Return koşulsuz

## Slide 66: Program Akış Komutları

## Slide 67: Kontrol Komutları
İşlem yapılmaz
Komut getirilir ve çözülür ama işlem yapılmaz.
Örnek: NOP
Opcode | Operand | Açıklama
NOP | Yok | İşlem yapma

## Slide 68: Kontrol Komutları
CPU bu komutu görünce işlemleri durdurur.
Halt’tan çıkmak için kesme veya reset gereklidir.
Örnek: HLT
Opcode | Operand | Açıklama
HLT | Yok | Halt

## Slide 69: Kontrol Komutları
TRAP dışındaki bütün kesmeler devre dışı bırakılır.
Bayraklar etkilenmez
Örnek:DI
Opcode | Operand | Açıklama
DI | Yok | Kesmeleri devre dışı et

## Slide 70: Kontrol Komutları
Bütün kesmeler aktif edilir.
Bayraklar etkilenmez
Örnek: EI
Opcode | Operand | Açıklama
EI | Yok | Kesmeleri aktif et

## Slide 71: Adresleme Modları
Adresleme modu, assebmly dilinde kullanılan işlem yöntemidir. Bir komutun gerektirdiği işlemin yürütülmesi sırasında verilen bir bellek yerinden yani bir adresten alınması veya bir adrese yüklenmesi ya da akümülatör ve kaydediciler arasında değiştirilmesi için değişik yöntemler uygulanmaktadır.
Neden adresleme modlarına ihtiyaç duyulmuştur?
  Değişik adresleme modları, kullanılma amacına göre, bilgisayardan daha hızlı ve daha randımanlı şekilde yararlanılmasını sağlamaktadır.
  Daha çok ADRESLEME MODU geliştirilerek ihtiyaç duyulan Komut Sayısı azaltılmıştır
  Adresleme Modlarıyla belleğin daha ekonomik kullanılması sağlanmıştır.

## Slide 72: Adresleme Modları
8085 mikroişlemci yapısında temel olarak 5 adresleme yöntemi vardır. Bunlar şu şekildedir:
  1)Doğrudan Adresleme Yöntemi (Direct addressing mode)
  2)İvedi Adresleme Yöntemi (Immediate addressing mode)
  3)Kaydedici Adresleme Yöntemi (Register addressing mode)
  4)Dolaylı Adresleme Yöntemi (Indirect addressing mode)
  5)İmalı Adresleme Yöntemi (Implied addressing mode)

## Slide 73: Adresleme Modları
  1)Doğrudan Adresleme Yöntemi (Direct addressing mode)
  Bu adresleme yönteminde verinin bulunduğu bellek adresi direkt olarak verilerek yapılır.
  Örnek olarak:
  LDA 3000H ; Akümülatöre 3000H bellek adresindeki yerin içindeki veriyi yükler.
  STA 2000H ; Akümülatör içinde bulunan veriyi 2000H adresindeki bellek gözüne kopyalar.

## Slide 74: Adresleme Modları
  2)İvedi Adresleme Yöntemi (Immediate addressing mode)
  Bu adresleme yönteminde veri direkt olarak kullanılır. Yani veri ile direkt işlem yapılır. Bu yöntemi komutlar üzerinde ayırt etmenin en önemli yolu komutların sonlarında büyük “I” olup olmadığına bakılmalıdır. Büyük “I” bulunduran komutlar ivedi adresleme yöntemi kullanıyor demektir. Bu adresleme yöntemine birkaç örnek kod parçası:
  MVI A,50H ;50H direkt veridir.
  ADI 50h ;Akümülatör ile direkt veriyi toplar, sonucu akümülatöre atar.

## Slide 75: Adresleme Modları
  3)Kaydedici Adresleme Yöntemi (Register addressing mode)
  Kısaca kaydediciler arasındaki işlemlerin yapıldığı yöntemdir. Hızlı çalışan bir adresleme yöntemidir. Örnek olarak:
  MOV A,B ; B kaydedicisindeki veriyi Akümülatöre kopyalar.
  INR B ; B kaydedicisini bir arttırır.

## Slide 76: Adresleme Modları
  4)Dolaylı Adresleme Yöntemi (Indirect addressing mode)
  Dolaylı adresleme yöntemini kullanan komutlarda önce bir kaydedici çifti veya bellek bölgesi okunur ve okunan değerin belirttiği bellek bölgesindeki veri üzerinde işlem yapılır. Örnek olarak:
  MOV A, M ; H-L çiftinin işaret ettiği bellek yerinin içeriğini akümülatöre taşınır

## Slide 77: Adresleme Modları
  5)İmalı Adresleme Yöntemi (Implied addressing mode)
  İmalı adresleme yönteminde üzerinde işlem yapılacak olan kaydedici ima edilir. Örnek olarak:
  CMA ; Bu komut akümülatörün içeriğinin tersi (tümleyenini) alır.